## Slide 1: 二盐溶液溶解度曲面的 简捷算法
孙国铭 李泽健
2021年12月30日
导师：袁希钢
天津大学化工学院 化学工程国家重点实验室

## Slide 2: 计算原理
反应的吉布斯自由能变，等于反应平衡常数的对数值
由此可以计算出反应平衡常数
对于饱和溶液，离子积等于平衡常数
对于不饱和溶液，离子积小于平衡常数
稀溶液具有依数性，溶质浓度越高凝固点越低
改变温度，吉布斯自由能变会发生变化，平衡常数也会变化
当离子积大于平衡常数时，溶液过饱和，系统不稳定，盐会析出，使离子浓度降低，直至等于平衡常数，达到稳定状态
同时，温度降低，如果低于溶液的冰点，冰会析出。冰可以近似为纯净的水，析出之后，溶液浓度会升高。降温的终点是，当前K所能达到的最大浓度，决定的溶液凝固点依然高于当前温度，则体系完全结冰。这也是溶解度曲线的终点。
上面是计算的原理
下面是解释现象的原理

## Slide 3: 盐的电离，以Li2SO4为例
当Li2SO4溶液饱和时，有

## Slide 4: Q的计算
本身，Q的值应该用活度来计算
但这里为了追求计算高效，模型简洁，首先尝试使用浓度来计算，如果出现偏差，无法解释实验现象，再换活度

## Slide 5: K的计算
理论上，计算K有两种途径
方法一是测饱和溶液的Q
  也就是先测溶解度，再测量或者计算饱和溶液的活度，根据溶解度和活度计算饱和溶液的Q，也就得到了K
方法二是计算过程的吉布斯自由能变
  G=H-TS，分别算出过程的焓变和熵变即可得到吉布斯自由能变，进而得到K
这里，我们首先尝试使用方法一。并且忽略活度的影响，使用浓度代替活度进行计算
需要注意的是，这里我们虽然忽略了活度，但是因为在计算K和Q的时候都忽略了活度系数，所以并不是相当于把活度系数按1处理，而是相当于把活度系数按常数处理。只是由于没有实际测量，我们不知道这个常数是多少。

## Slide 6: 冰点的计算
根据物理化学，冰点的降低与浓度是线性关系
根据前文的计算原理，溶解度曲线的终点就是溶液的冰点，并且此时，溶液是饱和溶液
可以查到两种盐的溶解度曲线，得到它们终点的温度和浓度
由于水的冰点近似为0度，简单做除法就可以得到线性系数
两种盐对冰点浓度的影响叠加，即加法，可以构成一个 浓度-浓度-温度 空间的平面，坐标轴原点所在的一侧为结冰区，另一侧为稳定区

## Slide 7: 如何求解共饱和点
这里已知K1，K2，不知浓度
构建以下方程组，三个未知数，三个方程，求解即可

## Slide 8: 如何求解饱和状态
以固定Li的浓度，求Co盐的溶解度为例
Co盐饱和，知道Co盐的K
Li盐的浓度固定，知道Li盐的浓度
两个未知数两个方程，求解即可

## Slide 9: 计算过程
第一步
  根据不同温度下的溶解度数据，计算不同温度下两种盐的K，得到K1，K2
  根据溶解度曲线的终点（降温至刚好完全结冰的状态），计算冰点平面
第二步
  给定一个温度
  根据K1，K2，求解浓度方程，得到两种盐同时饱和的状态点
  分别降低其中一种盐的浓度，求解另一种盐的溶解度，得到饱和状态线
第三步
  将不同温度的饱和状态线绘制在一期，得到曲面。与冰点平面绘制在一起，得到完整的相图

## Slide 10: 结论和展望
计算效果很好
这种方法使用简单的数据，简洁的模型，得到了与模拟软件精确计算相差无几的结果
因此没有继续使用活度系数模型完善这部分工作
如果后续继续完善的话，将活度系数模型引入，用活度代替现在工作中所有的浓度，可以得到更准确的结果。相应的，计算代价也会变大很多

## Slide 11
谢谢！